## Slide 1: Dutý válec
Blender II.

## Slide 2: Doporučení
Pro pochopení postupu modelování válce doporučuji projít prezentaci pro postup modelování duté krychle a kvádru, kde jsou kroky okomentovány detailněji.
V této prezentaci předpokládám, že již nějaké zkušenosti z předešlého postupu máte a proto je slovní komentář přizpůsobený.

## Slide 3: Prostředí Blender Smažeme krychli: pomocí klávesnice Delete smažeme krychli ze scény.

## Slide 4: Vložíme válec Pomocí zkratky Shift + A vybereme z nabídky Válec. Ihned potom klikneme vlevo dole na nabídku a přepíšeme Vertexy na 140 a nastavíme rozměry. Po potvrzení objektu (kliknutí kamkoliv do scény) nebude tato možnost přístupná. Rozměry válce: poloměr 40,62 mm a výška 72 mm.

## Slide 5: Duplikování objektu Označíme Válec a pomocí zkratky Shift + D objekt duplikujeme. Ihned potvrdíme Enter, aby se nám duplikovaný objekt Válec.001 neposunul ve scéně.

## Slide 6: Objektům nastavíme míry a umístění Válci.001 vhodně nastavíme Velikost X, Y, Z. Válec v nabídce Umístění posuneme výše ve směru osy z, dokud nebudou horní podstavy splývat.

## Slide 7: Přidáme modifikátory pro Válec.001 V pravé části vybereme ikonu klíče. Klikneme na Přidat modifikátory a vybereme Boolean.

## Slide 8: Přidáme modifikátory Nyní do okna Objekt přidáme Válec. Rozklikneme šipku a zvolíme Použít. Poté označíme Válec a klineme na klávesu Delete. Objekt Válec by měl být smazán.

## Slide 9: Dutý válec Nyní můžeme model exportovat jako .stl.

## Slide 10: Modelování zdar
Kateřina Čiháčková